## Slide 1
CACAO COLAB × LA QUERENCIA
SOP B0 · Versión 0
Micro-lote FEAR 5 · Curva temperatura vs pH
Prueba experimental de 1,5 kg antes del bioreactor. Objetivo único: validar que la temperatura sube rápido a 45 °C, se sostiene, y el pH baja lento hasta ≤ 4,5 en 72–96 h.
Para: Rafael · Operador de finca / fermentación
Documento V0 · Sep 2026

## Slide 2
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
1. Para qué sirve esta prueba B0
• No es un bioreactor todavía. Es la versión cero: tanque + cesta + termófilas + sol si hace falta.
• Validamos UNA hipótesis: curva de temperatura (rápida a 45 °C y estable) vs curva de pH (descenso lento a ≤ 4,5).
• Material: FEAR 5 en mini-cosecha (~12 días; la fecha exacta depende del clima).
• Escala: 1,5 kg de grano fresco desmucilaginado parcialmente.
• Éxito B0 = curvas registradas día a día + dos muestras (72 h y 96 h) para precursores de sabor.
• Después miramos B1 (bolsas al vacío + retrocirculador), B2 (tanque brewing/yogur) y B3 (bioreactor ~150 kg).
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
2 / 10

## Slide 3
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
2. Escalera de versiones (contexto)
Ahora solo ejecutamos B0. Lo demás es mapa de ruta.
B0 · V0
1,5 kg
Tanque + cesta Termófilas / sol Sin agua en grano
B1 · V1
~1,5–15 kg
Bolsas al vacío en el mismo tanque + agua a 45 °C
B2 · V2
~15 kg
Tanque brewing / yogur / amasado Temp. constante
B3 · V3
~150 kg
Bioreactor tipo Agrosavia Escalamiento
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
3 / 10

## Slide 4
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
3. Qué necesitas (B0)
Equipo
• Tanque de acero inoxidable limpio
• Cesta para el grano (sin agua)
• Tapa / cobertor para fase anaeróbica
• Termómetro (ideal con registro)
• pH-metro calibrado + agua destilada
• Prensa de algodón (manual)
• Cantinas de miel (para mucílago)
• Balanza + bolsas para muestras 500 g
• Bitácora impresa o libreta
Material biológico
• FEAR 5 fresco de La Querencia
• Carga objetivo: 1,5 kg de grano
• Mini-cosecha prevista ~12 días
• (ajustar según clima real)
• Opción: pasar grano desde el cajón
• cuando ya haya ganado calor
• hacia el tanque de acero
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
4 / 10

## Slide 5
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
4. Paso a paso · Preparación (Día 0)
01
Cosechar / seleccionar
Solo FEAR 5 maduro de la mini-cosecha. Anotar fecha, lote y kilos frescos.
02
Quitar ~20 % mucílago
Prensa de algodón manual. No lavar con agua. Dejar mucílago residual en el grano.
03
Recoger mucílago
Llevar a cantinas de miel. Refrigerar o congelar. Etiquetar: fecha + FEAR 5 + Querencia.
04
Cargar la cesta
1,5 kg de grano en la cesta, sin agua, dentro del tanque de acero. Cubrir el cotiledón / masa.
05
Arranque térmico
Dejar que las termófilas suban el calor. Si no sube, ayudar al sol (aeróbico) hasta acercarse a 45 °C.
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
5 / 10

## Slide 6
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
5. Fermentación · Protocolo B0
Fase A · Aeróbica (0–48 h)
• Grano en cesta, sin agua, tapado suave / ventilado.
• Meta: subir rápido hacia 45 °C.
• Si las termófilas no alcanzan: exposición solar controlada.
• Medir temperatura mínimo 2×/día (mañana y tarde).
• Medir pH 1×/día (misma hora). Anotar en bitácora.
• No agregar agua al grano.
Fase B · Anaeróbica (48–96 h)
• Tapar bien (anaeróbico) una vez haya calor.
• Sostener lo más cerca posible de 45 °C constantes.
• pH debe bajar lento desde el valor inicial → 4,5 mínimo.
• Continuar bitácora diaria de T° y pH.
• Ventana de muestreo: hora 72 y hora 96.
• Si a las 72 h ya está ≤ 4,5 y T° estable: tomar muestra 1.
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
6 / 10

## Slide 7
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
6. Lo que validamos: curvas
Temperatura
• Subir rápido a 45 °C
• Mantener ~45 °C durante 72 h (ideal)
• Extensión máxima de observación: 96 h
• Registrar cada medición (hora + °C)
• B0: control manual (termófilas + sol)
pH
• Partir del pH inicial real del lote
• Bajar lentamente (no forzar con ácidos)
• Meta: ≤ 4,5 (mínimo aceptable)
• 1 medición diaria, misma hora
• Graficar pH vs horas (junto a T°)
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
7 / 10

## Slide 8
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
7. Muestreo 72 h y 96 h
Dos tomas de 500 g para comparar acumulación de precursores de sabor (referencia paper Santander 2025 · FEAR 5).
Muestra A
Hora 72
500 g · etiquetar B0-72h · fecha · pH · T°
Muestra B
Hora 96
500 g · etiquetar B0-96h · fecha · pH · T°
Conservación: congelar o refrigerar según protocolo de laboratorio acordado. Más adelante (B1→B3) se mirará el decaimiento de los 7 biomarcadores precursores y la pérdida por errores de fermentación o transferencia tecnológica entre etapas.
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
8 / 10

## Slide 9
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
8. Bitácora diaria (imprimir / copiar)
Hora / día | T °C | pH | Fase (A/B) | Observación | Iniciales
0 h (inicio) |  |  | A | Carga 1,5 kg / mucílago 20% | 
24 h |  |  | A |  | 
48 h |  |  | A→B | Cierre anaeróbico | 
72 h |  |  | B | Muestra A 500 g | 
96 h |  |  | B | Muestra B 500 g | 
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
9 / 10

## Slide 10
CACAO COLAB
SOP · Fermentación de precisión · Confidencial nodo
9. Checklist B0 · Listo cuando…
• Bitácora completa de T° y pH (al menos 1 pH/día y 2 T°/día).
• Temperatura alcanzó ~45 °C y se sostuvo la mayor parte de 72 h.
• pH bajó de forma gradual hasta ≤ 4,5 (o se documentó por qué no).
• Muestras A (72 h) y B (96 h) de 500 g etiquetadas y conservadas.
• Mucílago (20 %) en cantinas, refrigerado/congelado, con etiqueta.
• Fotos del montaje (cesta + tanque) al inicio y al cierre.
Siguiente paso: con las curvas de B0 decidimos B1 (bolsas al vacío + retrocirculador de agua a 45 °C). Rafael ejecuta B0. El Colab interpreta curvas y precursores. Sin B0 no hay B1.
La Querencia · FEAR 5 · B0 / V0 · cacaocolab.org
10 / 10